重点排污单位环境信息公开内容表

| 基本信息 |
| --- |
| 单位名称 | 高台县中川水务有限公司 | 法定代表人 | 汤远峰 |
| 组织代码代码 | 91620724MA74X1UX7E | 联系方式 | 18993632718 |
| 生产地址 | 甘肃省张掖市高台县城关镇湿地新区城区生活污水处理厂 |
| 生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 |
| 生产经营的管理服务的主要内容：生活污水处理；生产工艺：AAO工艺；产品：生活污水、污泥；规模：12000m3/d |
| 排污信息 |
| 执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准 | COD：218.53t/a；氨氮：21.85t/a；总氮：65.56t/a；总磷2.19t/a。 |
| 主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 |
|  | 名称 | 排放浓度（mg/L） | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓(mg/m3) | 排放量(t/a) |
|  | COD | 14.71 | 24.871 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.87 | 1.333 |  |  |  |
|  | 总氮 | 10.23 | 17.745 |  |  |  |
|  | 总磷 | 0.09 | 0.159 |  |  |  |
| 达标排放情况 | 经张掖市生态环境局2020年4月29日监测，全部达标； |  |
| 排放方式、排放口数量和分布情况 | 排放方式：连续排放；排放口数量：1个；分布情况：厂区西北角。 |  |
| 固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 |
|  | 名称：污泥（干泥）产生量：2050吨；处置情况：运往甘肃方正节能科技服务有限公司无害化处置。 |  |
| 防治污染设施的建设和运行情况 |
| 粗格栅：2台，正常运行；提升泵：5台，一用四备；细格栅：2台，正常运行；鼓风机：2台，一用一备；生化池：4座，正常运行；配水井：1座，正常运行；终沉池：2座，正常运行；二次提升泵：3台，一用两备；网格絮凝池：2座，正常运行；斜板沉淀池：2座，正常运行；滤布滤池：2座，正常运行，接触消毒池：1座，正常运行；加药间：2座，正常运行；污泥均质池：1座，正常运行；污泥浓缩池：2座，正常运行；污泥脱水机房：1座，正常运行；污泥临时堆放场：1座，正常运行。 |
| 建设项目环境影响评价情况（多个项目分别填写） |
| 高台县城区生活污水处理工程项目经甘肃省环境保护局于2008年11月21日批复；2013年9月30日经张掖市环境保护局进行阶段性验收（张环函〔2013〕180号）； 高台县城区污水处理厂扩建及提标改造工程、高台县环境保护局、高环保发〔2015〕290号、2015年11月20日； |
| 环境保护行政许可情况（各项分别填写） |
| 已于2019年6月27日申领排污许可证，有效期3年，排污许可证号：91620724MA74X1UX7E001V。 |
| 突发环境事件应急预案 |
| 2021年2月编制高台县中川水务有限公司突发环境事件应急预案、高台县中川水务有限公司突发环境事件应急资源调查报告、高台县中川水务有限公司突发环境事件应急预案编制说明、高台县中川水务有限公司突发环境事件风险评估报告，2021年2月28日向高台县环境保护局备案，编号为：6207242021001L。 |
| 其他环境信息 |
| 无 |

注：各企业单位根据相应环境信息公开内容对应栏目可增加、调整。