| 兰能投（甘肃）能源化工有限公司20万吨/年中温焦油加氢处理油品质量升级改造工程(二期)建设项目拟审批公示 |
| --- |
| 项目名称 | 兰能投（甘肃）能源化工有限公司20万吨/年中温焦油加氢处理油品质量升级改造工程(二期)建设项目环境影响报告表 |
| 建设地点 | 甘肃省张掖市高台县南华工业园区兰能投(甘肃)能源化工有限公司厂区 |
| 建设内容 | 项目总投资505万元，其中：环保投资16万元，占总投资的3.17%，利用中能公司闲置的4个200m³浮顶罐（G-103/104/110/111），作为调和罐使用，其中92#汽油使用3个，95#汽油使用1个，闲置的5个100m³浮顶罐（G-112/113/114/116/117），作为添加剂的暂存罐。项目建成后年产车用汽油量为15万吨/年，其中92#汽油10万吨/年，95#汽油5万吨/年。 |
| 建设单位 | 兰能投（甘肃）能源化工有限公司 | 环评机构 | 甘肃绿能美洁环境管理咨询有限责任公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 大气污染防治。施工期，产生的废气主要是运输车辆运输废气和焊接废气，严格执行《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》等相关要求，施工现场采取周围设置围挡设施、裸露地表定期洒水道路洒水降尘等“六个百分百”措施要求。运营期，产生的废气主要是汽油储罐大小呼吸废气和装卸废气，储罐顶部呼吸阀配备油气回收管线，卸车时配备油气回收密闭罩，产生的非甲烷总烃经收集后送至厂区储罐区现有油气回收系统，采用冷凝+活性炭组合处理工艺处理后通过15m高排气筒排出，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物非甲烷总烃有组织排放标准。 水环境保护。施工期，施工废水在施工场地内设置沉淀池，将施工废水收集后沉淀回用不外排；生活污水依托企业现有厂区污水处理设施进行处理。 3.落实固体废物处置措施。施工期废钢铁经收集后外售废品收购站。运营期产生的固体废物主要是废活性炭、废油泥、废润滑油，清罐产生的废油泥、废润滑油依托厂区现有危废暂存间285m2暂存后，回用于加氢预处理工序生产，油气回收装置产生的废活性炭依托现有危废暂存间存放后定期交有资质单位处理。 4.噪声污染防治。强化噪声污染防治，合理安排施工时序，选用低噪声设备，建筑物隔音、安装减震垫等措施。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期选用低噪声的生产设备，落实维护保养、减振处理、建筑隔声等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 5.加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，加强环境风险防范和应急处理措施，按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，加强环境应急演练，储备应急物资，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 |
| 以上公示期为2024年4月7日-4月8日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |